包2：计算机学院应用系统

购置清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶显示单元 | 6 | 套 | 否 |
| 2 | 大屏配套设施 | 1 | 套 | 否 |
| 3 | 广播系统 | 1 | 套 | 否 |
| 4 | 交换机 | 8 | 台 | 否 |
| 5 | 计算机 | 180 | 台 | 否 |
| 预算 | 114.5万 |

技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液晶显示单元 | A.面板： 1.面板类型 ≥49”DID LED Panel 2.显示尺寸 ≥1073.6(W)*607.5(H)(mm) 3.显示比例 16：9 4.分 辨 率≥1920*1080 5.显示色彩 16.7M(8bit) 6.亮度≥500cd/m2 7.对比度≥4000:1 8.可视角度≥178° 9.响应时间≤6ms 10.使用寿命≥60000小时 11.物理拼缝≤3.5mm 12.彩色制式 支持PAL 13.含支架等安装所需材料 B.接口： 1.D-15 针 RGB 输入(VGA) 1个 2.DVI 输入 1个 3.HDMI 输入 1个 4.色差(YUV)输入(YPbPR) 1个(BNC*3) 5.复合视频输入(AV) 3个(BNC*3) 6.S-VIDEO 端子(YC) 1个(BNC*2) 7.复合视频输出（AV） 2个(BNC*2) 8.控制信号输入 RS232（RJ45-8 接口） 9.控制信号输出 RS232（RJ45-8 接口） C.电源： 1.输入 AC100-240V,50/60HZ 2.电源功耗≤200W |
| 2 | 大屏配套设施 | A.网络高清解码矩阵主机1台： 1. 6路高清管理平台，单机最大支持16路输出最大可级联256路输出基于嵌入式Linux操作系统（高清解码） 2.采用最新32位ARM11内嵌式处理器,采用不占用CPU的硬解码方式，运行稳定 3.全高清数字HDMI信号输出 4.支持高清网络球机的控制，支持报警联动自动切屏功能，支持IP地址冲突检测 5.每屏支持1/4/9/16画面分割，安装解码主机控制软件1套，可用鼠标任意拖拽摄像机IP地址到系统中的任意一个窗口解码显示，设置和使用完全脱离电脑 6.个性化管理功能，可设定一段空闲时间自动锁屏功能，锁屏后只能看到图像 7.支持USB鼠标，PC平台软件、网络控制键盘操作自动绑定键盘切换用的摄像机ID编号，可根据需要更改对应IP的键盘切换ID 8.字符叠加功能，可对网络摄像机编辑相应的地域信息或名称 9.每个HDMI输出口可多画面分割，每个分割画面都可切换任意网络摄像机信号显示，可以分组切换画面，多屏自动轮巡、单屏自动轮巡，有12组场景记忆功能，可以多个场景自动轮巡复显 10.带控制键盘1套。 B.LED条屏1块： 1.尺寸≥3222*300mm 2.P3.75,LED室内单色 C.操作台： 1.三联操作台 2.带3把靠背椅 D.包括安装大屏系统所需信号线、电源线、配电箱等材料及安装、调试费用 |
| 3 | 广播系统 | A.音源功放一体机1台： 1.不少于2路线路输入，1路辅助输出，3路话筒输入，第1路话筒MIC1具强切默音功能，具有最高优先权 *2.音源功放一体机(MP3、收音、220W)1台 1. 2U标准机柜式设计，带前置、功率放大、MP3播放器三合一； 2. 带电平指示功能，自动检测输入信号强弱； 3. 段式LCD定做液晶显示屏，简单稳定，耗电量小；内置频谱状态显示，根据音乐大小实现简单的状态指示； 4. 带USB接口，液晶屏显示USB当前播放的曲目并有4个常用功能按键； 5. USB带遥控功能，开机自动播放U盘MP3曲目，多达4种播放模式；屏幕可直接显示：播放时间、曲目和播放状态等功能； 6. 附带收音机功能 7. 2路线路输入AUX1，AUX2，1路辅助输出，3路话筒输入，第1路话筒MIC1具强切默音功能，具有最高优先权； 8. 1路报警强插音源输入，报警输入EMC IN具有第二高优先权； 9. 各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制； 10. 设有总音量调节旋钮，可控制机器总音量输出；各输入通道独立音量控制，具高、低音音调控制； 11. 由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警；具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出； 12. 带压限电路，限制输入信号过大，高效放大电路，输出功率强劲有力。 技术参数： 输出功率：220W； 输出电压：70V、100V or 4-16Ω； 输入灵敏度：1V（0dB）； 信噪比：MIC：＞68 AUX：＞75； 频率响应：100Hz-18KHz； 总谐波失真：<0.1%； 产品尺寸（ m m ） ：483×90×304。 B.播放器1个： 1.系统采用进口机芯，可直接将光碟放入碟仓后可自动播放音乐，全数码伺服 2.兼容DVD、CD、MP3、VCD、HDCD、WAV等多种格式光碟 3.不少于2路音频信号左右声道（L /R）输出； *4.主机自带有不少于1路色差视频输出,可外扩U盘和SD卡；（投标时需提供实物外观接口图片，并加盖厂家公章） C.广播音箱14个: 1.额定功率≥10W 2.最大功率≤15W 3.输入电压:70V/100V 4.灵敏度:92dB 5.频率响应：20Hz-20KHz 6.最大声压级:94dB 7.安装方式:挂壁式； 8.单元:4.5"全频×1+2.5"×1高音； 9.材料:木质箱体。 D.话筒1个: *1.麦克风带有前后奏提示音，提示音和麦克风音量可调节 2.换能方式：电容式 3.频率响应：60-15000Hz 4.输出抗阻：200Ω 5.指向性：心型指向 6.灵敏度：-45dB±2dB 7.供电电源：DC9V/220V 8.拾音距离：20-50cm； E.智能广播编程器 *1. 系统采用真彩色≥4.3英寸的TFT显示器，中文字幕，工作状态一目了然。简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换。 2. 内置2GB内存，可外扩展SD卡， 最大可扩展64G；内置MP3解码功能，支持MP3、WMA、WAV、FLAC、APE等多种格式； 内置FM收音机，可接收电台广播节目；可直接对内置MP3音源及FM收音进行编程定时播放； 3. 主机带有至少6路电源，其中至少4路可编程定时控制电源及2路辅助电源；可外扩16台电源时序器； 4. 主机带有≥10路功率分区，可外接≥5路功放，可外扩多台受控型分区器，最大可扩展至160个广播分区，同时可级联16台可远程寻呼话筒,实现远程分控及远程寻呼功能；实现编程自动或手动分区广播； 5. 带有两路以上的外部线路输入和一路以上的线路输出，支持本地录音功能，可支持线路录音和话筒录音功能； *6. 主机后面板带有不少于4路的RS485通讯口，可接入多台485受控型设备；支持扩展WIFI功能，手机或平板直接通过无线网络连接，实现音乐播放。 7. 主机具有至少一路消防输入、一路短路输出接口，消防信号一旦触发，主机自动打开所有电源及全部分区，实现紧急广播，报警音乐可自定义；消防报警复位，系统自动恢复正常广播； 8. 主机可编辑至少5个程序，至少含4个主程序和1个特殊程序，每个程序至少可达200步；一般时程方案按7天循环，特殊时程方案按特定日期执行，满足各种时间、各种场合的使用需要。 9.主机支持RS232协议连接电脑控制编辑定时，中控主机可以直接控制主机所有功能； 10. 断电保护功能，系统自带记忆功能，断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 技术参数： 通讯速度：4800bps； MP3频率响应：20Hz-20KHz/±1dB； MP3信噪比：95dB； MP3存储介质 ：SD存储卡； MP3存储格式支持；FAT16、FAT32格式，NTFS格式不可用； 音频输出：1KΩ/1V； 音频失真度 ：0.1%； 频率响应：30Hz-20KHz； 监听喇叭功率 ：0.5W； 保护：AC FUSEx0.5A； 通信协议 ：RS422、RS485； 报警输入电平：短路（0V）； 报警输出电平：短路（0V）； 电源控制输出电平：短路（0V）； 输入电源 ：220V/50Hz； 输出电源：220V/50Hz； 输出电源功率：总功率≤5KW,单路功率≤3KW； 功率消耗：30W； F.包括安装所需信号线、电源线、线槽、插座等材料及安装、调试费用 |
| 4 | 交换机 | *1.标准1U机架设备，固化千兆电接口数≥24个，2个10/100/1000BaseT 聚合端口 *2.交换容量≥48Gbps *3.包转发率≥35.7Mpps 4.无风扇静音设计,绿色节能 5.MAC地址≥8K 6.功耗≤18W 7.支持半双工、全双工通信模式，支持网络同传 |
| 5 | 计算机 | 1.处理器≥Intel 酷睿 i5 7400 2.主板≥H110主板 带DVI接口 3.显卡≥GT710 1G独立显卡 4.内存≥8G DDR4 2400 5.硬盘容量≥1TB，SATA接口，7200rpm *6.显示器：≥21.5 LED"（宽屏）VGA+DVI, 亮度≥250流明 *7.电源：110/220V ≤220W 8.光驱：无 9.接口：集成HD Audio，支持5.1声道。6个USB，其中2个USB口要求顶置 10.声卡：集成5.1声道高性能声卡;网卡：10M/100M/1000M自适应网卡 11.键盘：PS/2防水键盘，鼠标：USB抗菌光电鼠标 *12.机箱：立式机箱，机箱容积≥25升；机箱顶置提手、顶置开关、必须带顶置复位键； 13.硬盘保护及网络同传功能：支持底层和Windowsx系统下双模式网络拷贝；支持远程唤醒、关机、重启、可远程锁定目标计算机；支持时间同步、CMOS讯息同步、ID协商、自动分配；支持时间锁定功能，禁止一般用户修改Windows系统时间；指定对某些恶意进程进行监视和控制；支持软件预注册功能，发送端一次注册即可，接受端不用再重新注册 *14.平均无故障运行时间≥70万小时（提供检验报告并加盖生产厂家公章） *15.提供原厂家售后服务承诺函原件并加盖公章 *16. 提供所投整机产品彩页及厂家出具的技术参数证明原件（加盖厂家公章） 17. 每台计算机包含1个点位的机房布线所需网线、电源线、插座等材料及安装、调试费用 |

其他要求：

1、交货地址：采购人指定地点

2、交货时间：合同生效后30日内

3、付款方式：产品设备到货验收合格后支付总合同金额的100%，合同签署时缴纳5%的履约保证金，到货验收合格后转化为质量保证金，质保期满且无质量异议后由需方无息一次性返还供方。