项目需求及技术要求

宿舍有线网部分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 应用范围及类型:汇聚交换机 ★1.1配置：冗余交流电源，双风扇，千兆电接口≥28个，千兆光接口≥8个，万兆光接口≥4个，提供设备面板照片证明技术资料； 1.2 配置≥4个千兆单模光模块 1.3交换容量≥580Gbps；包转发率≥210Mpps。 1.4配置以上接口后冗余业务板槽位数≥1个 1.5支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备进行统一管理。 1.6支持STP/RSTP/MSTP协议，支持基于端口、协议、MAC、IP子网的VLAN（≥4000个）。 1.7支持IPV4/IPV6的静态路由、RIP、OSPF、BGP等多种路由协议。 1.8支持基于标准、扩展、VLAN的ACL；支持MAC认证、802.1X认证、Portal认证；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。 ★1.9支持MACsec硬件加密，必须提供官网链接及截图证明技术资料。 ★1.10支持开放多业务架构（OAP插卡），集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡，必须提供官网链接及截图证明技术资料。 ★1.11每个业务端口防雷能力≥8KV, 必须提供官网链接及截图证明技术资料。 | 4 | 套 |
| 2 | 交换机 | 应用范围及类型: 宿舍接入交换机 2.1 千兆以太网电接口≥48个，千兆以太网光接口≥4个，配置≥2个千兆单模光模块 2.2交换容量≥330Gbps；包转发率≥130Mpps。 2.3支持STP/RSTP/MSTP协议，支持基于端口、协议、MAC、IP子网的VLAN（≥4000个）。 2.4持IPv4/IPV6静态路由，RIP，OSPF等。 2.5支持基于标准、扩展、VLAN的ACL；支持MAC认证、802.1X认证、Portal认证；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。 ★2.6支持纵向虚拟化技术，提供官网链接及截图证明技术资料。 ★2.7每个业务端口防雷能力≥10KV,提供官网链接及截图证明技术资料。 2.8. 支持SDN软件定义网络技术，便于网络流量的灵活控制，提供官网链接及截图证明技术资料。 | 26 | 套 |
| 3 | UPS电源 | 30KVA在线式; 3相电输入，单向输出; 输入电压360~400V，频率40~60Hz; 谐波失真<=3%; 输入功率因数0.99; 输出电压稳定精度1%，动态电压变化范围5%（负载变化0~100%）； 输出功率因数 0.8； 整机工作效率〉93%； 逆变过载>110%可超过10分钟，自动转旁路； 配电池和电池柜，电池为100AH，12V； 满负载时供电时间2小时； | 1 | 套 |
| 4 | 服务 | 宿舍区项目集成及施工，所需耗材及施工费用包含但不局限于以下所需耗材等辅材以及安装施工服务等，以下清单未考虑到的以该项目整体交工作为最终依据。 |  |  |
|  |  | 国内知名品牌六类双绞线 | 180 | 箱 |
|  |  | 国内知名品牌六类模块及面板 | 900 | 套 |
|  |  | 交换机机柜 | 30 | 个 |
|  |  | 200mmX100mm钢制桥架,总长2KM | 1 | 批 |
|  |  | 8芯单模光纤，总长2KM | 1 | 批 |
|  |  | 人工费用及其他配件（含线槽、水晶头等网络施工辅材），共900个信息点 | 1 | 批 |

无线网部分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 应用范围及类型：POE交换机 1.1整机可提供≥370W的POE功率，千兆以太网电接口≥24个（每端口均可提供POE和POE+供电能力），千兆以太网光接口≥4个 ★1.2交换容量≥330Gbps；包转发率≥90Mpps。 1.3支持STP/RSTP/MSTP协议，支持基于端口、协议、MAC、IP子网的VLAN（≥4000个）。 1.4支持IPv4/IPV6静态路由，RIP，OSPF等。 1.5支持基于标准、扩展、VLAN的ACL；支持MAC认证、802.1X认证、Portal认证；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。 ★1.6支持纵向虚拟化技术，提供官网链接及截图证明技术资料。 ★1.7每个业务端口防雷能力≥10KV, 提供官网链接及截图证明技术资料。 1.8所投产品厂商需通过ISO 50001能源管理体系认证技术资料。 | 26 | 套 |
| 2 | 无线AP | 应用范围及类型：放装无线AP 2.1 支持胖/瘦AP两种工作模式，具备802.11ac Wave2协议。 2.2 支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n同时工作。 2.3 频段：802.11a/n/ac : 5.725GHz-5.850GHz (中国)，802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)。 ★2.4支持MU-MIMO特性，且三个单流终端MU-MIMO性能不低于900Mbps，提供技术证明资料。 ★2.5 ≥2个千兆电接口, 支持接口数据备份问题，还能够为需要内外网隔离的网络提供灵活的组网方式，提供技术资料。 2.6 协商速率5GHz频段1733Mbps，2.4GHz频段800Mbps，整机双频支持8条流以上。 2.7整机支持接入用户≥500人，提供技术证明资料。 2.8兼容原有有线、无线网络，便于统一管理与维护。 | 140 | 套 |
| 3 | 无线AP | 应用范围及类型：室外无线AP 3.1 支持胖/瘦AP两种工作模式，具备802.11ac Wave2协议,支持MU-MIMO。 ★3.2整机支持上线用户数≥500人，必须提供技术证明资料。 3.3配置千兆单模光模块≥2，以太千兆端口≥2个；物联网端口个数≥1，单口光纤POE注入模块≥1个，室外安装组件≥1个。 ★3.4物联网：支持RFID、Zigbee等全制式物联网协议的扩展，管理物联网模块数≥4个，必须提供技术证明资料。 3.5多用户视频体验。点播1M码流无卡顿，AP整机接入用户≥100，必须提供技术证明资料。 ★3.6环境感知：为方便管理与维护。AP需支持GPS定位功能，获取精确GPS坐标；支持水平仪功能；支持高温气压阀功能，且气压阀具备防水功能，必须提供技术证明资料。 3.7整机双频四流,单5G支持wave2，整机最大1267M速度。 3.8 支持内置蓝牙技术，提供官网链接及截图证明技术资料。 3.9一体化接口 ：为保证设备安装简单和美观，要求设备对外只有一个业务端口。 ★3.10防护等级≥IP68，可以-40～65度范围内工作，必须提供技术证明资料。 | 20 | 套 |
| 4 | 无线AP | 应用范围及类型：高密无线AP ★4.1 支持胖/瘦AP两种工作模式，具备802.11ac Wave2协议。 4.2 支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n同时工作。 ★4.3 支持内置蓝牙技术，提供官网链接及截图证明技术资料。 4.4支持MU-MIMO特性，且支持≥6条流, 整机最大速率3000Mbps。 4.5千兆电接口≥2个，支持双以太口同时POE供电。 4.6 协商速率：5GHz频段866Mbps，2.4GHz频段300Mbps。 ★4.7整机支持上线用户数≥750人，必须提供技术证明资料。 4.8单用户极限性能≥900M，必须提供技术证明资料。 ★4.9多用户视频体验。点播1M码流无卡顿，AP整机接入用户≥200，必须提供技术证明资料。 | 230 | 套 |
| 5 | 无线控制器 | ★5.1内置冗余交流电源，千兆光口≥8个，万兆光口≥2个； ★5.2整机规格：可管理AP总数≥1024个（同时在线）。配置≥640个无线AP管理授权许可。 ★5.3为适应后期扩容，无线控制器须具备虚拟化能力。其软件系统须支持将多台物理无线控制器设备虚拟化成一台，对外呈现为一台虚拟控制器，提供统一的管理界面及IP地址，并能实现自动同步配置功能，必须提供技术证明资料。 5.4带宽控制：能够针对单一用户及用户群组进行上、下行带宽独立限制。 5.5用户首次认证成功接入后，后续接入网络后不需要再次输入用户名和密码，系统会自动记录用户信息并且与设备绑定。 ★5.7支持云端运维功能。可通过云端平台对接，使得平台可以实现对AC、AP设备运行状态及设备基本信息。查看AP总数、在线AP数、离线AP数及AP列表信息，提供技术证明资料。 5.8支持不同SSID采用不同转发模式(集中转发与本地转发)，灵活组网 ★5.9定制开发能力，为了方便管理与维护，支持与原有无线管理系统的无缝管理对接，必要时进行测试。 | 1 | 套 |
| 6 | 软件 | 应用范围及类型：运维软件 ★6.1平台定制开发能力。为保障使用习惯的一致性，并节省投入成本。要求投标人具有平台开发能力，可以在原有运维软件基础上扩容500节点无线AP管理授权 ★6.2产品结构：具有自主知识产权，基于B/S架构的综合性管理平台，采用模块化功能架构设计理念，涵盖有线无线设备管理 ★6.3基本功能：支持用户分权管理、支持拓扑管理、支持管理多厂商设备、支持有线无线一体化管理、支持无线射频管理。 6.4系统支持AC、AP、Station、空口流量等统计，并可提供多种图形、表格、报表展示。 6.5系统支持多种无线特有告警，包括隧道告警、工作模式告警、操作状态告警、信息告警、配置告警、Station状态告警、非法设备及入侵检测告警。 6.6系统支持批量进行AC软件版本显示、AC设备软件版本升级恢复、AC设备配置文件备份恢复、AC软件下载等操作。 | 1 | 套 |
| 7 | 交换机 | 应用范围及类型：室外AP接入交换机 ★7.1内置冗余交流电源，千兆光接口≥24个，千兆电接口≥8个，万兆光接口≥4个； 7.2 配置≥4个千兆单模光模块 ★7.3交换容量≥330Gbps；包转发率≥90Mpps。 7.4支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备进行统一管理。 7.5支持STP/RSTP/MSTP协议，支持基于端口、协议、MAC、IP子网的VLAN（≥4000个）。 7.6支持IPV4/IPV6的静态路由、RIP、OSPF、BGP等多种路由协议。 7.7支持基于标准、扩展、VLAN的ACL；支持MAC认证、802.1X认证、Portal认证；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。 7.8支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等。 ★7.9提供TL9000电信行业质量管理体系认证证书复印件技术资料。 | 1 | 套 |
| 8 | 服务 | 此部分整体所有设备的项目集成及施工，共390个无线信息点部署所需配套材料、施工及设备安装调试等费用，达到整体验收使用标准 | 1 | 批 |

其他要求：

1、交货地址：采购人指定地点

2、交货时间：合同生效后30日内

3、付款方式：产品设备到货验收合格后支付总合同金额的100%，合同签署时缴纳5%的履约保证金，到货验收合格后转化为质量保证金，质保期满且无质量异议后由需方无息一次性返还供方。

4、质保期限：硬件质保3年，提供备件现行服务，出现故障直接更换新件。提供交换机、无线、软件、UPS电源原设备生产厂商项目授权及质保至少为3年的售后服务承诺书。