集成电路设计测试系统项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号分析仪 | 1 | 套 | 是 | 是 |
| 2 | 混合信号示波器 | 1 | 套 | 是 | 是 |
| 3 | 混合信号示波器 | 1 | 套 | 是 | 否 |
| 4 | 任意波形/函数发生器 | 1 | 台 | 是 | 否 |
| 5 | 直流电源分析仪 | 1 | 套 | 是 | 是 |
| 6 | 多通道可编程直流电源 | 4 | 台 | 否 | 否 |

二、拟申报采购方式

□ 公开招标  □ 邀请招标  ( 竞争性磋商 □竞争性谈判

□ 询价      □ 单一来源  □ 网上商城

三、其他

质保期：三年质保；

供货期：合同签订后120日历天；

采购申请单位签字盖章：

论证部门签字盖章：

年  月  日

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号分析仪 | 1 | 1、技术要求：能够对无线电信号进行频谱测试，如频率、功率、带宽、杂散和谐波等； *2、频率范围：10Hz至3.6GHz； *3、频率范围可升级（无需使用外部混频器），至少可升级至43GHz以满足5G通信的频段需要； 4、参考频率的老化率：±1×10–6/年； 5、频率扫宽（FFT和扫描模式） 范围：0Hz（零扫宽），10Hz至该3.6GHz； 6、扫描（迹线）点范围：1～40001； 7、分辨率带宽（RBW）范围（-3.01dB带宽）：1Hz至8MHz； *8、分辨率带宽（RBW）选择性（-60dB/-3dB）：4.1:1； 9、分析带宽25MHz； 10、最大安全输入电平：+30dBm(1W)； *11、总体绝对幅度精度（95%置信度）：±0.27dB@9kHz至3.6GHz； *12、显示的平均噪声电平（DANL）保证值/典型值： 10MHz至3.6GHz -160dBm/-162dBm 13、相位噪声（载波1GHz）： 偏离载波（offset） 技术指标 典型值 10kHz -107dBc/Hz -109dBc/Hz 100kHz -115dBc/Hz -118dBc/Hz 14、具有功率测量套件，可对现代蜂窝通信中的信号进行一键式功率测量； 15、具有触摸显示屏，≥10.6英寸； 16、测试附件：N型阳至3.5mm阳适配器（仪表级），同轴衰减器； 17、提供生产厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承诺函； 18、提供生产厂家盖章的技术证明文件； 19、仪器保修不低于三年。 |
| 2 | 混合信号示波器 | 1 | 1、模拟通道数：4通道； 2、模拟带宽：通道全部打开时，每通道模拟带宽不小于4GHz； *3、最高实时采样率：通道全部打开时，每通道实时采样率不低于24GS/s； 4、上升时间：不大于102ps； |

技术负责人每页签字：

|  |  |  | *5、ADC硬件分辨率：12bit@12.5GS/s； 6、高分辨率模式下最高垂直分辨率：不小于16位； 7、记录长度：通道全部打开时，每通道不低于62.5M样点； *8、本底噪声(50Ω阻抗，4GHz，1mV/div，RMS)：不大于100µV； *9、时基范围：50ps/div-800s/div； *10、输入阻抗精度1MΩ：1MΩ±1%； *11、输入灵敏度范围（阻抗1MΩ）：500µV/div-10V/div； 12、输入灵敏度范围（阻抗50Ω）：1mV/div-1V/div； *13、要求配置4个1GHz带宽无源探头，探头输入电容不超过4pF； 14、垂直刻度位置范围：±5格； *15、时基延迟范围：-10格至4000s 16、边沿触发带宽：4GHz； 17、通道隔离度：≥60dB@4GHz； *18、要求具有频率计和DVM功能； 19、要求支持DPX技术，波形捕获率不低于50万次/秒，以便于快速完成信号debug； 20、要求具有可视化触发，支持20个用户绘制区域的软件触发； 21、要求具有TIE和Phase Noise测试功能； 22、后期可升级具备AFG功能，采样率不低于250MS/s； *23、后期可升级支持数字通道，数字通道数不低于20个，采样率不低于20GS/s，存储长度不低于62.5MSa； 24、内置触摸显示屏：不小于15英寸； 25、提供生产厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承诺函； 26、仪器保修不低于三年； 27、提供生产厂家盖章的技术证明文件。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 混合信号示波器 | 1 | 1、模拟通道数：4通道； 2、模拟带宽：通道全部打开时，每通道模拟带宽不小于350MHz； *3、最高实时采样率：通道全部打开时，每通道实时采样率不低于6.25GS/s； *4、记录长度：通道全部打开时，每通道不低于31.25M样点； *5、内置4位数字电压表和8位频率计数器功能； *6、>500000最大波形捕获速率； |

技术负责人每页签字：

|  |  |  | 7、ADC硬件分辨率：不低于12bits，高分辨率模式下不低于16位； *8、不低于36种测量对象； 9、使用标准网络浏览器，通过网络连接远程查看和控制示波器； *10、可无限搜索用户指定事件，在波形视图或结果表格中查看搜索结果； 11、支持中文操作界面； *12、后期可升级50MHz任意波形/函数发生器功能； *13、后期可升级频谱视图功能：频域分析，独立控制频域和时域； *14、不小于13.3英寸TFT触摸显示屏； 15、仪器保修不低于三年； 16、提供生产厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承诺函； 17、提供生产厂家盖章的技术证明文件。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 任意波形/函数发生器 | 1 | 1、1条通道； *2、波形：正弦波，方波，脉冲波(支持可变边沿时间)，锯齿波，三角波，sin(x)/x，指数增长和衰减，高斯，洛仑兹，半正弦，直流，噪声等； *3、14位及以上垂直分辨率； *4、存储器采样率：2-16K：1GS/s，16K-128K：250MS/s； 5、正弦波：1μHz-100MHz，方波：1μHz-50MHz，锯齿波：1μHz-1MHz，脉冲波：1mHz-50MHz，其他波形：1μHz-1MHz； *6、100MHz及以上的噪声带宽（-3dB）； 7、DC偏置：50Ω负荷:±2.5VpkDC开路:±50VPeak； 8、DC输出(50Ω)：-5V--+5V； *9、幅度：50Ω负荷：20mVp-p - 10Vp-p，开路：40mVp-p - 20Vp-p； 10、需有内置波形，方便迅速访问常用信号； 11、隔离度：到地最大值<42VPeak； *12、具备短路保护功能：信号输出能够抗永久短路和浮动接地； 13、外部电压保护：使用熔丝适配器,防止外部电压影响信号输出； 14、开机自检，典型值<10s； 15、辅助输入：调制输入、外部触发/选通突发输入、10MHz参考输入，外部增加输入； *16、必须包含软件，可以轻松生成波形； |

技术负责人每页签字：

|  |  |  | *17、频率设置分辨率：1μHz或12位； 18、5.6英寸及以上彩色TFT显示器； *19、前面板上需设置USB主控端口，保存/调用任意波形和仪器设置； 20、仪器保修不低于三年； 21、提供生产厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承诺函； 22、提供生产厂家盖章的技术证明文件。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 直流电源分析仪 | 1 | *1、具有九种功能，分别是电压源、电流源、功率计、电压表、安培计、带有100W功率输出任意波形发生器、示波器、数据记录仪、能耗分析仪、负载分析仪； 2、主机最多可安装4个模块，四路输出支持时序上电，支持串并联，总功率高达600W； 3、电压表精度：高达0.025%+50µV，高达18位； 4、安培计精度：高达0.025%+8nA，高达18位； 5、任意波形发生器功能：带宽高达100kHz，输出功率高达500W； *6、示波器功能：可对电压和电流进行数字化处理，200k采样率，512kpts存储，高达18位的AD分辨率； 7、数据记录仪功能：测量间隔从20µs到60s，每个数据记录最多存储5亿个读数； 8、4GB非易失性数据存储器，用于存储数据记录、示波器迹线、仪器设置； *9、具有专业分析软件，可以同时控制多达4个主机并分析来自主机的数据，即同时控制多达16个电源并分析它们提供的数据；软件具有4种工作模式：示波器（波形捕获）、数据记录、CCDF统计分析和ARB（波形生成）；在每秒多达20万个测量的情况下，示波器模式可以直接向PC精确捕获从数秒到数天的电流消耗测量结果，执行功耗统计分析； *10、具有专用在线分析软件，软件可以同时控制示波器、信号源、电源、万用表、频谱仪、网络分析仪、阻抗分析仪、LCR表，支持USB\GPIB\LAN接口，可将测量数据导出到Excel、Word和MATLAB，Test Flow测试程序流，可实现拖拽式编程，编辑测试序列，实现自动化测试； 11、接口：GPIB、USB、LAN； *12、具有可安装在直流电源分析仪内的4个电源模块 模块1：基础直流电源模块 1.额定输出 2.电压：5V |

技术负责人每页签字：

|  |  |  | 3.电流：10A 4.功率：50W 5.编程精度（在23°C±5°C时） 电压：0.1%+19mV 电流：0.15%+20mA 6.纹波和噪声（20Hz至20MHz） 电压峰峰值：10mV电压rms：2mV 电流rms：8mA 模块2：基础直流电源模块 1.额定输出 2.电压：35V 3.电流：1.5A 4.功率：52.5W 5.编程精度（在23°C±5°C时） 电压：0.1%+35mV 电流：0.15%+20mA 6.纹波和噪声（20Hz至20MHz） 电压峰峰值：15mV 电压rms：5mV 电流rms：2mA 模块3：高性能直流电源模块 1.额定输出 2.电压：50V 3.电流：10A 4.功率：100W 5.编程精度（在23°C±5°C时） 电压：0.06%+19 mV 电流：0.1%+20 mA 6.纹波和噪声（20 Hz 至 20 MHz） 电压峰峰值：4.5mV 电压rms：0.35mV 电流rms：2mA 模块4：精密型直流电源模块 1.额定输出 2.电压：50V 3.电流：1.5A 4.功率：50W 5.编程精度（在23°C±5°C时） 高电压范围：0.016%+6mV 低电压范围：0.016%+1.5mV |
| --- | --- | --- | --- |

技术负责人每页签字：

|  |  |  | 高电流范围：0.04%+200µA 低电流范围（≤100mA，0-7V）：0.04%+30µA 6.纹波和噪声（20Hz至20MHz） 电压峰峰值：4.5mV 电压rms：350µV 电流rms：2mA *13、提供生产厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承诺函； 14、提供生产厂家盖章的技术证明文件； 15、仪器保修不低于三年。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 多通道可编程直流电源 | 4 | 1、4.3"TFT LCD显示屏； 2、支持设定值、测量值及输出波形显示； 3、负载功能(CC/CV/CR模式)； 4、设定分辨率：1mV/0.1mA；回读分辨率：0.1mV/0.1mA； 5、低涟波噪声：≤350μVrms/≤2mArms； 6、瞬态响应时间：≤50μs； 7、具有硬件实现过压保护/过流保护/过温保护； 8、智能温控风扇有效降低噪音； 9、延时功能/输出监测功能/输出记录器功能； 10、序列式输出功能，内置8种常用波形； 11、必须包含软件，可以轻松生成波形； 12、提供10组记忆体可用于序列/延时/记录/面板条件设置； 13、四通道直流电源； 14、标配：RS-232、USB、Ext I/O。 |

技术负责人每页签字：