矢量网络分析仪项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矢量网络分析仪 | 1 | 套 | 是 | 是 |

二、拟申报采购方式

□ 公开招标 □ 邀请招标  ( 竞争性磋商 □ 竞争性谈判

□ 询价     □ 单一来源  □ 网上商城

三、其他

质保期：三年质保；

供货期：合同签订后120日历天；

采购申请单位签字盖章：

论证部门签字盖章：

年  月  日

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矢量网络分析仪 | 1 | 1、测试项目：满足对射频元器件、电缆等进行电压驻波比测试、插入损耗测试、回波损耗测试、隔离度测试、阻抗、对内时延、对间时延、串扰等测试； *2、测试端口：4端口； *3、频率范围：9kHz至4.5GHz； *4、系统动态范围（测试端口处，spec）：≥101dB@9kHz至4.5GHz； 5、频率分辨率：1Hz； 6、功率分辨率：0.01dB； 7、功率扫描范围（典型值）：-60dBm至+12dBm@ 100MHz至4.5GHz； *8、测试端口噪底：≤-129dBm@100MHz至4.5GHz； 9、温度稳定性(典型值)： 幅度：0.05dB/℃@10MHz至4.5GHz 相位：0.1º/℃@10MHz至4.5GHz *10、迹线噪声(中频带宽10kHz，spec) 幅度：0.0015dB rms@10MHz至4.5GHz 相位：0.01deg rms@10MHz至4.5GHz *11、具有夹具移除功能，能够从2X直通或单端口测量结果中提取夹具的S参数，在向导程序中表征夹具，并去除测量结果中的夹具效应； *12、具有TDR分析功能，直观的显示阻抗曲线，支持眼图和模板测试，具备抖动和预加重/均衡功能，能够对真实信号和环境进行仿真； 13、可升级频谱分析仪功能； 14、系统中频带宽：1Hz至15MHz； 15、内置显示屏：≥12英寸触摸显示屏； 16、测试附件：稳相测试电缆4条（3.5mm接头），3.5mm机械校准件一套，N型阳至3.5mm阳适配器4个，3.5mm 双阳、双阴、一阴一阳精密适配器各一个； |

技术负责人每页签字：

|  |  |  | *17、提供生产厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承诺函。 18、提供生产厂家盖章的技术证明文件 19、仪器保修不低于三年。 |
| --- | --- | --- | --- |

技术负责人每页签字：