能源学院实验大楼实验台项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器台 | 件 | 40 | 否 | 是 |
| 2 | 储物柜 | 个 | 17 | 否 | 否 |
| 5 | 弓形椅 | 把 | 32 | 否 | 否 |
| 6 | 实验凳 | 把 | 5 | 否 | 否 |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

□询价     □单一来源 ☑网上商城

三、其他

质保期：一年；

供货期：合同签订后20日历天；

四、采购需求

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器台 | 40件 | 品牌型号：万隆嘉业/WL101001 规格尺寸：1000L*600W*850H(mm)； 1000L*750W*850H(mm)； 材料：台面采用12.7mm厚黑色环氧树脂板，边沿加厚为25.4mm，耐腐蚀、防水、耐高温耐磨、耐抗击、不变形、无毒、易清洁、并具有良好的承重性能。 3、安装：台面板接缝使用高品质的专用黏合剂， 接合处的缝隙不超过2mm，并保持平整，各邻接的台面在同一水平面上。 4、柜体材质：柜体结构采用厚1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨,柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑，高度可任意调节,13mm可上下移动，承重为30kg，柜体为独立的、左侧为全柜体，右部为主机柜加抽屉。中部预留空位。（供货时提供检测报告） 5、涂层厚度：所有的实验台的钢板表面经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂均匀，厚度不低于50μM(±5%)，抗腐蚀性能强。（供货时提供检测报告） 6、活动背板：中央台中部（柜体背面）为设备夹层,柜子后部有可移动档板，用于隐藏从地面预留或天花板引出功能柱到实验台面的水、电、气管路,可在不用任何工具的情况下进入维修通道。 7、柜体抽屉：U型式拉手，承重为35kg以上，采用厚1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨；两侧采用三节式导轨，伸缩自如，存放或取物品简便。（供货时提供检测报告） 8、柜体门板：采用厚1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨。 9、铰链：开闭弧度≥110°，外形美观，开合时无噪音，次数达八万次以上,防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标准。（供货时提供检测报告） 10、导轨：限位多段导轨，承载重量≥25kg，破坏性试验可达5万次以上，达到国际五金行业标准。 11、把手：无毛刺，手感圆润，耐弱酸碱。 12、每件试验台需配置2组5孔实验专用插座，高低压各一组。 13、供货前需要根据实验室场地出具设计规划图，效果图，产品布置图一套，8个实验室共计8套。 14、仪器台采购包含实验室的线路水路做改造，要求暗装，无明线，无裸漏，配置漏保，过保装置，符合学校实验室安全检查标准。 |
| 2 | 储物柜 | 17个 | 品牌型号：万隆嘉业/WL101004 1、规格：850L*400W*1850H(mm)； 2、上玻下柜，中间带二抽屉。 3、材质：0.7mm冷轧钢板，在常温下在再结晶温度以下进行轧制而成，表面光洁，加工优良，经过钣金、折弯. 4、抗酸洗、磷化、喷涂工序制作而成。 |
| 5 | 弓形椅 | 32把 | 品牌型号：万隆嘉业/WL102902 1、规格：55L*60W*115H(mm)；钢制网布结构，采用优质镀锌Φ3.5CM优质钢材，宽体设计，承重≥200KG,单椅净重不低于15KG。 |
| 6 | 实验凳 | 5把 | 品牌型号：万隆嘉业/WL102991 1、规格：升降高度68CM-85CM,直径55CM；液压升降，钢制材质，皮尤坐面靠背材质，带防静电防滑支腿。 |