高阻表进口设备采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高阻表 | 1 | 套 | 是 | 是 |

四、采购需求

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高阻表 | 1 | 1、*静电计电流测量能力可达0.01fA； 2、*内置1000 V高压电源可测量最高 10 PΩ（10 x 1015 Ω）电阻； 3、< 20 μV 负荷电压； 4、*时域视图可捕获瞬态 ； 5、直方图视图可执行快速数据分析； 6、易于使用的自动导航； 7、*测量分辨率不低于6位半，最快测量速度可达20k读数/秒；支持单次触发； 8、*彩色LCD显示(GUI)不低于480×272分辨率；同时显示数值和曲线、直方图、趋势图，其他 X-Y 图（I-V、I-t、R-t、Q-t、I-R 等）； 9、*前面板功能能够不依赖 PC，独立捕获瞬态特性和执行快速统计分析； 10、可测量温度、湿度、电流、电压、电阻、电荷；支持自动校零、数学运算和统计分析； 11、提供2pA小电流量程； 12、电压表功能输入阻抗> 200 TΩ，输入偏置电流< 20 fA； 13、电荷测量功能提供2 nC量程，显示分辨率可达1fC； 14、前面板提供按键和旋钮操作； 15、支持市电供电，自适应90 V 至 264 V, 47 Hz 至 63 Hz； 16、提供外部触发、数字IO接口、互锁接口（保证高压输出的安全使用）； 17、具有LAN（LXI，内置服务器，提供web图形界面）、USB-Host、USB-Device、GPIB； 18、支持SCPI编程，兼容IVI-C、IVI-COM、LabVIEW 驱动程序； 19、*配套快速测试软件对元器件伏安特性测试； 20、服务：三年保修，提供生产厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承诺函； 提供生产厂商对应产品的官网截图及链接，并加盖生产厂商公章，设备参数以生产厂商官方网站为准； |