根系生长动态监测系统项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根系生长动态监测系统 | 1 | 套 | 否 | 是 |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

□询价     (单一来源 □网上商城

三、其他

质保期： 1年 ；

供货期：合同签订后 90 日历天；

技术负责人：

技术负责人电话：

技术负责人信箱：

采购申请单位签字盖章：

论证部门签字盖章：

年  月  日

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根系生长动态监测系统 | 1套 | 一、用途：用于活体根系动态监测。 二、技术参数： 1、探头工作方式：柱型设计的360度旋转，无死角获取根系原位图像； ★2、摄像分辨率：不小于 3840*2880(4800dpi)； ★3、拍照视野： 20mm×16mm； ★4、光源：可切换白光和紫外光源； 5、图像放大倍数：不少于60倍； ★6、根系分辨率：10um； 7、测量参数：总长、平均直径、总面积、总体积、根尖、分叉和交叠计数、长度、面积、体积、根尖计数等； 8、软件：能够处理时间-空间上的连续性，将多幅图像拼接。对于不同时间相同位置的图像进行分析时，同时加载以前的分析信息； 9、拼接的多帧图像中的内容可以一起分析。对于一帧图像进行分析所得的信息，可以复制到与其连续的图像上从而节约分析时间； 10、分析参数：细根长、细根直径、细根面积、细根总长、细根总面积、细根平均直径、细根数量及生物量、细根寿命、细根周转率； 11相关软件具有计算机软件著作权登记证，中文界面。系统设计不得侵犯第三方专利权、商标权或工业设计权。 三、组成 1、活体根系图像采集器 1套； 2、根系采集控制软件 1套； 3、活体根系分析软件 1套； 4、探头带光源（白光、紫外光） 1套； 5、延长杆 1套； 6、2m根测管及盖子 30套； 7、安装工具包 1套； 8、使用手册、数据线 1套； 9、仪器箱 1个； 10、便携式图像处理系统：配置要求不低于I7十代处理器，16G及以上内存，不低于512G固态硬盘，至少4G或以上显存。 |

技术负责人每页签字：