土壤理化性质测定系统项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤剖面水分测定仪 | 2 | 套 | 是 | 是 |
| 2 | 土壤饱和导水率测量系统 | 1 | 套 | 是 | 否 |
| 3 | 土壤原位pH计 | 2 | 套 | 是 | 否 |
| 4 | 土壤紧实度仪 | 2 | 套 | 否 | 否 |
| 5 | 超纯水机 | 1 | 台 | 否 | 否 |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

(询价     □单一来源 □网上商城

三、其他

质保期： 1年 ；

供货期：合同签订后 90 日历天；

技术负责人：

技术负责人电话：

技术负责人信箱：

采购申请单位签字盖章：

论证部门签字盖章：

年  月  日

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤剖面水分测定仪 | 2套 | 一、用途：便携测量剖面土壤水分、电导率。 二、技术参数： ★1测量原理： TDR 时域反射原理； 2参数参数：土壤水分、电导率 3土壤水分测量范围：0—100% ★4电导率范围：0-6dS/m、6-12dS/m、>12dS/m 5 测量精度0-40%：±2%、±3%、±4% 6 测量精度40-70%：±3%、±4%、±5% 7 测量重复精度：±0.3%、±0.5%、 ±1% 8 温度导致的漂移：±0.3% 9 电缆长度：3.5m 10 标定：出厂按矿物质土标定。用户可自行使用软件进行重新标定，最多可做15条自定义标定曲线 11 功能：用于读取水分数据，注意该读数表只能读数，无存储功能，可显示土壤水分，温度和电导率 12 电池：充满电可供5000次测量 13 防水等级：IP675 14 测量深度：1m，2m，3m，用户可以指定 三、组成：手持数据终端，剖面水分传感器，便携箱，2m标准塑料管30根、备用电池、备用电缆20m、管道安装工具1套、下载线及操作手册。 |
| 2 | 土壤饱和导水率测量系统 | 1套 | 一、用途：在实验室内全自动测量土壤饱和水力导度，不用定时记录流量、不用称重、不用客户自己判断试验过程，它既可以使用下降水头（自动）方法，又可以使用恒定水头（非自动）方法快速测量饱和入渗速率，应用于农业土壤渗透性、研究和设计水利工程、农田排水系统、土壤水分及溶质运移等研究。 二、技术参数： 1. 测量范围： 0.01cm/d 至 5000cm/d 2. 多孔板水力导度（Ks）：20000cm/d 3. 土壤恒定环境参数和恒定流动阻力条件下的典型统计误差：≤ 2％ 4. 压强传感器准确度： 1Pa（0.01cmWC 或 0.0001psi） 5. 温度传感器准确度： 0.2℃ 6. 采样环：体积 250ml，高度 50mm，内径 80mm；带单独适配器，可提供 100ml 取样采样环 7. 测量方法：下降水头（自动）方法及恒定水头（非自动）方法均可进行测量 8. 数据：自动读取和存储数据，减少了人工误判，温度校正数据准确可靠 三、组成 1、主机1台 2、毛细管 2根 3、多孔底板及垫圈 2套 4、顶盖 2个 5、250ml不锈钢采样环刀50套（含上下盖） 6、可视化软件及数据处理系统 1套 7、数据线1根 |
| 3 | 土壤原位pH计 | 2套 | 一、用途：用于直接测量土壤PH值和温度。 二、技术参数： ★1、量程：pH 0.00 - 14.00 ★2、精确度：±0.01 3、分辨率：0.01 ★4、校准：自动校准（1点校准和2点校准） 5、温度量程：-5 to 120°C (20 to 250°F) 6、精确度：± 0.5°C (0.9°F) 7、分辨率：0.1°C (0.1°F) 8、电池：3 x AA NIMH 2600mAh，使用时长约 8 小时 三、组成 1、数据读表 1个 2、pH探头 1个 3、标定液 3套 3、仪器包、刷子、电池 1套 |
| 4 | 土壤紧实度仪 | 2套 | 一、用途：用于直接测量土壤紧实程度。 二、技术参数 1、速测仪技术参数 1.1速测仪尺寸：176*96*40 (mm) 1.2屏幕：液晶显示器50*65（mm） 1.3记录间隔： 1分钟～24小时之间可调 1.4重量：记录仪240g 1.5可接探头：土壤硬度传感器 1.6可存储数据：＞12万条 1.7数据导出：USB接口，方便数据导出 1.8上位机软件：免费赠送 1.9供电：电池供电方式(内置可充电锂电池) 2、土壤硬度传感器技术参数： 2.1测量深度：0-450mm； 2.2测量范围：0-500kg，0-50000KPa 2.3精度：±0.5% 2.4分辨率：0.1kg 三、组成 1、速测仪（主机）1个 2、紧实度传感器1个（含手持杆配件） 3、手提箱1个 4、充电适配器1个 |
| 5 | 超纯水机 | 1台 | 一、用途：生产用于色谱、质谱、PCR、细胞培养基制备及更多应用的超纯水。 二、技术指标 1、系统由蒸馏水、纯水、去离子水等作为进水，生产超纯水 2、超纯水产水水质： 2.1电阻率：18.2 MΩ•cm＠25℃ 2.2总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb 2.3微生物：＜0.001cfu/ml 2.4颗粒物：＜1/ml 2.5内毒素<0.001EU/ml（选配同品牌终端超滤器） 2.6 RNase<1pg/ml, DNase<5pg/ml（选配同品牌终端超滤器） 3、流速：1L/min 4、超纯化柱采用全下垂流道设计，嵌套式双线程纯化工艺 5、内置185/254nm双波长紫外灯，水平放置，减少温度梯度影响 6、内置储水容器，应用抛弃型储水技术，无需清洗，减少维护成本，使用低溶出的生物安全性材料S71 Film，容积5L，材质符合USP87，88，661及ISO 10993标准；配有单向阀，可完全避免空气进入造成污染 7、配置Sartopore® 2 150膜过滤器去除颗粒物和细菌，0.45+0.2微米双层聚醚砜膜，有效过滤面积达150cm2（提供符合HIMA/ASTM F-838-05细菌挑战性实验的证书） 8、具有定量取水功能，范围50ml-5L，50ml步进，并可设定常用定量取水体积 9、配置mini USB接口 10、内置双泵系统，可快速制备纯水及分配超纯水 11、具有Aqua Stop漏水保护功能，自动检测系统漏水并切断进水 三、组成 1、主机 1套 2、5L抛弃型储水容器1套 3、超纯化柱1套 4、终端过滤器1套 |

技术负责人每页签字：