物电学院会议室LED屏购置

项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED屏 | 1 | 套 | 否 | 否 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

□询价     □单一来源 ☑网上商城

三、其他

质保期：1年；

供货期：合同签订后30日历天；

技术负责人：

技术负责人电话：

技术负责人信箱：

采购申请单位签字盖章：

论证部门签字盖章：

年  月  日

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED屏 | 1套 （13.824m2） | 一、室内小间距全彩显示屏 1.点间距≤2.5mm； 2.屏体尺寸：宽度≥5.76米，高度≥2.4米； 3.整屏分辨率：宽≥2304点，高≥960点； 4.像素密度：≥160000点/平方；灯管采用SMD三合一封装； 5.水平/垂直相对偏差：≤1%； 6.峰值功耗≤550W/㎡； 7.白平衡最大亮度：≥ 600cd/㎡； 8.视角：≥175°； 9.平整度：≤0.05mm、拼缝：≤0.05mm支持六轴微调； 10.亮度均匀性：≥99%； 11.像素失控率：≤1*10-6，无连续失控点； 12.色温：2000K－10000K可调； 13.换帧频率：50Hz＆60Hz，支持120Hz等3D显示技术； 14.最高对比度：10000：1； 15.灰度等级：≥14bit； 16.色域≥120%NTSC； 17.外壳防护等级：≥IP5X； 18.支持单点(逐点)亮度校正，支持出厂校正及现场校正。 二、控制卡 1.HDMI/DVI视频输入； 2.HDMI音频输入/外部音频输入； 3.支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 4.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 5.高位阶视频源带载能力：1440×900； 6.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 7.标准1u机箱设计，独立供电。 三、多屏拼接处理器 1.采用纯硬件架构，系统的核心为大规模的FPGA阵列，其内部无任何CPU和操作系统，安全稳定； 2.采用模块化结构设计，一台拼接处理器由多个模块结构组成，包括输入模块、输出模块、控制模块、数据模块、电源模块等，支持各种模块的任意插板处理，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s，具有系统故障的快速检测和及时恢复； 3.不小于6路高清输出，不小于8路高清输入接口。 其他需包含大屏所需的配电系统、支架及结构件、线缆及辅材、大屏幕控制软件。 需包含装修，电线铺设等；要和原会议、音频系统无缝对接。 |