继续教育学院培训教室建设采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED高清显示屏及附属设备 | 套 | 2 | 否 | 否 |
| 2 | 培训教学用电视机 | 台 | 6 | 否 | 否 |
| 3 | 柜式空调 | 台 | 5 | 否 | 否 |
| 4 | 视频监控设备及附属设备 | 套 | 2 | 否 | 否 |

二、拟申报采购方式

□公开招标  □邀请招标  □竞争性磋商  □竞争性谈判

□询价      □单一来源  □网上商城

三、其他

供货期：网上商城下单后20日历天内；

质保期：柜式空调质保不少于六年，其他货物质保不少于3年

四、采购需求

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 22 | 平方米 | 一、全彩LED显示屏（尺寸为：4.26*2.5m，2套） ★1.像素间距：≤2mm； 2. 像素密度：≥250000点/㎡； ★3. 像素组成：1R1G1B； 4.灯管封装：SMD1515； ★5.亮度：≥600cd/㎡，并支持亮度调节功能； 6. 对比度：≥5000:1； 7.驱动方式：恒流驱动； ★8.屏体视角：水平≥140度、垂直≥130度； 9.尺寸：320mm*160mm； 10.模组分辩率：160*80； 11.扫描方式：1/40扫。 ★12.最大功耗：≤439W/㎡； ★13.灰度等级：14-16bit可调； ★14.刷新频率：≥3840HZ； 15.衰减率：≤15%；盲点率：≤0.0003（出厂时为0）； ★16.最佳视角：≥2m； 17.为保证系统正常稳定运行，包含LED屏配套高质量电源模块、模块间电源线、接收卡、网络跳线、不锈钢包边框架、箱体框、排线、螺丝等配套设备，含整套设备的安装调试等。 二.含配套LED显示屏使用的两台视频处理器，保证安装后正常运行，需支持音频输入输出接口。 三.含配套使用的电源线、网线、HDMI高清线1批。 四.含配套使用的多媒体地插4个，含HDMI模块、网络模块。 五.含高清HDMI视频矩阵2台，支持4进4出； 六.含高清4K无线投屏器2台，可连接笔记本、手机、IPAD等无线终端设备。 七.含绿联高清HDMI网络同传设备3对。 八.含无线播放盒2台，可通过百兆网口/WiFi/4G模块接入网络，进行云集群管理；支持节目窗口任意分区，支持窗口任意层叠，支持多节目页播放。 | LED高清显示屏及附属设备 |
| 2 | 液晶电视机 | 6 | 台 | 65寸4K液晶电视（303教室3台，302教师休息室1台,301教室2台。） | 培训教学用电视机 |
| 3 | 5P空调 | 4 | 台 | 5P冷暖柜机空调 | 柜式空调 |
| 4 | 3P空调 | 1 | 台 | 3P冷暖柜机空调 |  |
| 5 | 红外高清网络摄像机 | 5 | 台 | 1.301、303教室各2台，302教室休息室1台，共计5台。 2.最高分辨率可达2560*1440@25fps。 3.支持POE供电。 4. 支持萤石云平台接入，可手机远程查看教学情况。 5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，适应不同监控环境； 6.防抖功能：光学防抖。 7.含视频传输所需的300米六类非屏蔽双绞线及安装所需的线槽、插排、插头、设备箱等辅材，含安装调试。 | 视频监控设备及附属设备 |
| 6 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 最大支持16路1080P解码，16路H264、H265混合接入，8盘位。 |  |
| 7 | 监控级硬盘 | 1 | 块 | 4T 3.5"监控级硬盘 |  |
| 8 | 交换机 | 3 | 台 | 8口百兆POE交换机，支持红口保障技术，支持最远传输250m，支持8芯供电，支持6KV防浪涌（POE口）。 |  |