河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

| 项目名称 | ARAMIS三维动态跟踪测量系统 |
| --- | --- |
| 预（概）算 | 68万 | 最高限价 | 68万 |
| 质保期 | 12个月 | 供货期 | 合同生效后4个月 |

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维动态跟踪测量系统 | 1 | 套 | 是 | 是 |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维动态跟踪测量系统 | 1套 | 利用先进的三维光学测量技术，通过两个测量相机，动态获得全场的三维空间坐标、6DoF数值、运动参数和应变分布场； 利用立体相机空间跟踪测量技术，动态跟踪靶点的空间位移和速度、加速度，计算空间变形轨迹； 应变范围： 0.005% ~ 2000%; 空间位置测量精度：0.01 mm / m3, 应变测试精度：≤ (0.005%; 相机分辨率: 1200万像素; 采集速度: 25Hz@1200万像素, 在减低分辨率条件,最高为 100 Hz ; 可以直接读取有限元数据, 格式必须包括：ABAQUS、ANSYS、PAM-CRASH等；具有将实际测试应变场与有限元计算结果进行三维对比计算功能，并可以输出三维偏差报告； 零件的几何尺寸偏差分析，以表格和色温图的形式展示尺寸质量的对比分析结果；可以分析角度、圆度、跳动度等所有形位偏差的结果，并满足VDI2634 part 3计量标准 变形测量系统可以和三坐标、三维扫描仪、近地摄影测量系统等联合使用，并实现数据共享；变形轨迹可直接显示在三维扫描点云数据中，并动态显示 测量系统软件具有三维扫描结果数据接口包括但不限于 *.ASCII , *. STL等，帮助实现变形轨迹可直接显示在三维扫描点云数据中，并动态显示，全面研究 测量系统软件可以直接导入CAD数模数据，支持直接导入CAD的数据接口，应包括：Pro-E、UG、CATIA V4/V5等等，帮助变形轨迹可直接显示在CAD数模数据中，并动态显示，全面变形分析。 需要具备变频测试能力，在测试过程中根据项目不同阶段的要求，自动触发和改变采集速度；采用Ring-Buffer 数据存储功能，在实验过程中进行实时的应变和位移计算，帮助实现复杂的变形过程的跟踪分析 系统具有标准试样批量拉伸测试专业模块，自动生成应力-应变曲线、泊松比等材料的力学性能参数和报告 具有导入外部数据的模拟信号输入接口：频道数≧8；分辨率≧16bits，电压范围：从-10 V 到+10 V (可选范围)，采集频率：≧100 kHz，输出入讯号接口：BNC。具有多通道数据采集器，支持系统与加载力、位移以及应变等模拟数据同步 系统软件具有振动模态ODS分析功能，帮助机械结构件的振动时的振型和固有频率的计算分析 软件具有FLC测试专有功能模块，帮助实现材料的极限变形曲线的测试分析。 可以根据零件形状定义不同的测量组件（参考点集）， 自动识别不同的测量组件；可计算任意测量组件之间的相对位移、距离、角度、长度、应变、与CAD模型的法向误差等结果，并以矢量图动态显示变形轨迹和大小。可设定多个不同的子坐标系，并分析相对于子坐标的变形。可分析测量组件的空间6 DOF，空间位移、偏转角、3D速度、加速度、应变等；测量结果可以直接显示在测量图像或者是CAD模型上，包括显示矢量、标注、各种分析矢量 |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。