河南理工大学项目采购需求表

# 一、项目基本情况

| 项目名称 | 冷冻切片机 |
| --- | --- |
| 申请单位 | 医学院 | 项目类别 | √货物 □工程 □服务 |
| 预（概）算 | 28万元 | 最高限价 | 28万元 |
| 质保期 | 一年 | 供货期 | 合同签订后90天 |
| 合同类型 | √买卖合同 □建设工程合同 □委托合同 □物业服务合同 其他： | 定价方式 | √固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 |

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻切片机 | 1 | 台 | 是 | 是 |

# 三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻切片机 | 1台 | 1.防溅水设计冰冻切片机，便于进行化学消毒 2.压缩机制冷箱体 3.冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃ 4.冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次（持续12分钟） 5.带冷冻箱手动除霜功能 6.速冻架冷冻位点：8个 7.Peltier位点：2个 8.速冷架制冷温度最低达：-40℃ 9.*Peltier温度最低可达-60°C（提供加盖厂家公章的技术证明文件） 10.切片厚度范围：1-100 um 11.切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全 12.电动粗进速度：2档；快：0.9mm/s，慢：0.6mm/s 13.带样品回缩功能，避免样品刮擦到刀片而损坏 14.样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行 15.*经过有效性认证的紫外线表面消毒，随时开启，充分消毒。两种模式可选-30分钟或3小时。（提供加盖厂家公章的技术证明文件） 16.*AgProtectTM：AgProtectTM抗菌银表面涂层有效组织感染性物质在仪器外部的繁殖（提供加盖厂家公章的技术证明文件） 17.全新的静音风扇确保工作环境安静舒适 18.全新的样品托架可增加冷冻箱内的样品存放空间。两片式设计可独立或装配使用，大架子可容纳13个样品托，小架子为5个。 19.*简明的图形化按键操作，一目了然，便于操作且避免失误的发生（提供加盖厂家公章的技术证明文件） 20*二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片（提供加盖厂家公章的技术证明文件） |