河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 岩石变形破裂过程监测及分析系统 |
| --- | --- |
| 申请单位 | 能源学院 | 项目类别 | (货物 □工程 □服务 |
| 预（概）算 | 39万元 | 最高限价 | 39万元 |
| 质保期 | 质保期一年 | 供货期 | 合同签订后6个月内 |
| 合同类型 | (买卖合同 □建设工程合同 □委托合同 □物业服务合同 其他： | 定价方式 | (固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 |

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩石变形破裂过程监测及分析系统 | 1 | 套 | 是 | 是 |

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩石变形破裂过程监测及分析系统 | 1套 | ★1、软件具备基于图像变化的自动触发功能。 ★2、软件具备分析测量运动物体位移、速度、角度、角速度等。 ★3、软件具备具备自适应曝光控制功能。 ★4、软件具备1us连续可调二次曝光控制功能。 ★5、软件具备图像自动搜寻功能，可以对视频文件，存储文件实时自动查找感兴趣的事件，使用此功能可以在先前已保存的文件进行自动搜索。 ★6、软件具备单帧截取功能，视频输出控制功能，图像处理功能。支持成批图像数据处理。支持嵌入Logo功能等。 ★7、采集主机传感器尺寸不小于 25.6mm×16mm （长×宽）。 ★8、采集主机最高速率不小于 400000fps。 ★9、最小曝光时间不大于1us。 ★10、连续可调分辨率不大于64像素×8像素。 ★11、像素尺寸不小于20 µm。 ★12、高速存储器(DRAM)运行内存不小于36GB。 ★13、采集主机传感器灵敏度不小于32000 （黑白ISO-12232SAT）。 14、重量不大于5kg。工作温度不低于-10度～50度。 |