河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 高精度多轴电子倾斜和变形监测系统 |
| --- | --- |
| 预（概）算 | 48万元 | 最高限价 | 48万元 |
| 质保期 | 1年 | 供货期 | 8个月 |

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子倾角传感器 | 4 | 套 | 是 | 是 |
| 2 | 加速度计 | 1 | 套 | 是 | 是 |
| 3 | 自动化智能监测平台 | 1 | 套 | 是 | 是 |
| 4 | 工作站 | 1 | 台 | 否 | 否 |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子倾角传感器 | 4套 | 测量区间： 区间 从 到 分[′] 秒[″] 分[′] 秒[″] A -5.192 -311.5 ﹢5.192 ﹢311.5 B -8.63 -517.8 ﹢8.63 ﹢517.8 C -10.315 -618.9 ﹢10.315 ﹢618.9 分辨率（双轴高精度传感器，分辨率可达 0.2秒）： 分[′] 秒 [″] 0.0034 0.2 零点稳定性： 分 / 摄氏度[′/℃］ 秒 / 摄氏度[″/℃] 0.016 <0.97 准确度： 区间 分[′] 秒[″] A +/-0.022 +/-1.3 B +/-0.065 +/-3.9 C +/-0.162 +/-9.7 电源电压：额定电压 12 VDC 电压范围 9 -15 VDC 功率消耗：0.6 W, 50mA 尺寸（长×宽×高）：约 95×91×68 mm 重量：0.74 kg 工作温度：-20 ~ +50℃ 存放温度：-40 ~ +70℃ 防尘防水等级：IP50 湿度：95%，非凝露 均值功能：传感器可计算多达 128 个观测数据的平均值 传感器可编址能力：传感器可存储多达 32 个不同的地址 测量周期：300 毫秒（ms） 测量范围：-20 ~ +50℃ 接口：RS485 串口 波特率：1200、2400、9600、19200、38400 |
| 2 | 加速度计 | 1套 | 准确度：±1%（满量程） 灵敏度：5000mV/g 频率响应：0.1～1500Hz 偏执电压：8-12V 横向灵敏度：≤5%； 典型≤3% 供电方式：DC18-30V 典型值：DC24V 4mA 抗冲击：2000g 动态范围：±1g 非线性：≤1% 温度范围：-40～+120℃ 输出阻抗：≤100Ω 压电材料：压电陶瓷 壳体材质：不锈钢 |
| 3 | 自动化智能监测平台 | 1套 | 能够满足同时连接全站仪，电子倾角传感器，加速度计，温度湿度计，GNSS等多系统进行联合监测，具备远程通讯，数据传输，下载，分析功能 |
| 4 | 工作站 | 1台 | 至强金牌6254 18核心3.1G/128G/960G固态+4T*3/H730P 2G/42.5" 4K 16:9 IPS 60Hz |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。