河南理工大学网上商城项目采购申请表

一、基本情况

| 项目名称 | 监控扩容升级 |
| --- | --- |
| 申请单位 | 保卫处 | 预算金额（元） | 920000 |
| 供货期 | 30天 | 质保期 | 3年 | 安装地点 | 新校区 |

二、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 技术参数及相关要求 | 品牌 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络存储 | 5台 | ★1.单设备应配置≥2颗64位多核处理器，不低于16GB内存，内存支持扩展，内置2块SSD固态硬盘。 ★2.配置≥4个千兆网口，配置不小于2个万兆网口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GBSAS扩展口 ★3.具有48块硬盘热插拔插槽；并内置48块8T企业级硬盘。 4.支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计 5.支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和） 6.配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组 7.支持网络raid纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。允许每组RAID中任意12块硬盘发生故障，业务不中断。 8.网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。 9.应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 10.支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出。 11.支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设 12.可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失。 13.可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载 14.可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔；可对虚机镜像进行异常监控；可在无独立显卡情况下，使用主板CPU集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力。 15.支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息（包括：CPU使用率、内存使用量、网络流量、业务所在节点）； 16.支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，包括健康、亚健康、故障等； 17.更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 ★18.所购设备须与现有系统无缝融合对接，保证扩容后整套系统运行正常，须提供生产厂家无缝融合对接承诺书并盖章。 ★19.所投设备制造厂商具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，健全的售后服务制度和质量监测体系，并提供原厂商质保5年售后服务承诺函并盖章 | 海康威视（DS-A72048R/LGD） |
| 2 | 核心交换机 | 1台 | ★1.业务插槽数：业务插槽数≥3个； ★2.交换容量≥38Tbps，包转发率≥7200Mpps； 3.实配主控引擎：≥2个； 4.实配电源模块≥2，电源冗余：电源模块冗余，支持颗粒化电源； ★5.实配千兆电口≥48个(含万兆光口)，万兆光口≥48个，所有光口均配套原厂万兆多模光纤模块； 6.为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠； 7.支持基于流量、DAA目的地址和时长计费方式； 8.支持整机MAC地址≥512K；MAC学习速率>8000/s，支持整机ARP表项≥256K；ARP学习速率≥1000/s，支持IPv4路由转发FIB表项≥128K，支持整机ACL表项≥256K； 9.支持4K VLAN；支持1：1，N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN，支持Super VLAN；支持Voice VLAN； 10.支持1:1, N:1端口镜像；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）；支持ERSPAN, 通过GRE隧道实现跨域远程镜像； 11.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP； 12.支持IGMP Snooping V1,V2,V3，支持PIM-SM/DM/SSM； 13.支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道； 14.支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Souce Guard； 15.支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 16.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持双向ACL，支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 17.支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR调度方式，支持双向CAR； 18.提供广播风暴抑制功能；支持shutdown端口或拒绝转发的安全策略下发； 19.支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 20.支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击； 21.支持802.1X、MAC、Portal等认证方式；支持能效以太网功能，IEEE 802.3az； 22.支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位； 23.支持G.8032标准环网协议； 24.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2，支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 25.提供工信部入网证书并加盖公章； ★26.所投设备制造厂商具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，健全的售后服务制度和质量监测体系，提供证书复印件并加盖公章 ★27.提供原厂商质保3年售后服务承诺函并盖章。 | 海康威视（DS-3E7606） |

要求：

1、报名时提供所投设备（网络存储）售后服务承诺函，加盖公章。

2、要求所投设备与学校现有监控平台、核心交换机、OLT无缝对接。

3、中标供应商负责工程安装，安装中使用的线材、配件等辅材由中标供应商承担，工程中需要的各类线材、配件及辅材应符合国家标准要求。其中配件应包含以下设备：

| 1 | 机柜托盘 |  | 1.服务器机柜用托盘，选用1.2mm冷轧钢板，静电喷塑处理； 2.托盘宽度：宽（470mm），深（750mm）； 3.长条安装孔，适用范围广； 4.含配套的机架安装螺丝。 | 个 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 机柜PDU电源 | 公牛 | 1.标准机架式安装，适用于19英寸机柜，支持横、纵多种安装方式； 2.支持360度选装安装，适应水平、垂直等各种角度； 3.带总控开关保护罩，防尘、防误操作； 4.带安全保护门，防止误插隐患； 5.整体采用阻燃工程塑料，高温阻燃，保护设备安全； 6.安全承载大功率设备，总功率4000W,7位10A标准插头。1位16A标准插头。 | 个 | 4 |
| 3 | 万兆光纤跳线 |  | 1.万兆LC-LC多模双芯光纤跳线； 2.长度：5米； 3.插芯：高品质陶瓷插芯； 4.插损≤0.3DB，回损≥45DB。 | 条 | 10 |