河南理工大学网上商城项目采购申请表

一、基本情况

| 项目名称 | 临床医学实验室基础设施 |
| --- | --- |
| 申请单位 | 医学院 | 预算金额（元） | 550800 |
| 供货期 | 一个月 | 质保期 | 三年 | 安装地点 | 医学院第一实验楼三楼实验室 |
| 采购需求 （如果采购清单较多，可附表。） | 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 技术参数及相关要求 | 品牌型号 |
|  | 1 | 储物货架 | 6/个 | 见附表 |  |
|  | 2 | PP中央台实验 | 6/套 | 见附表 |  |
|  | 3 | PP实验边台 | 20/张 | 见附表 |  |
|  | 4 | PP实验边台（带水槽） | 12/张 | 见附表 |  |
|  | 5 | PP酸碱柜 | 8/个 | 见附表 |  |
|  | 6 | 实验凳 | 200/个 | 见附表 |  |
|  | 7 | PP实验台 | 16/张 | 见附表 |  |
|  | 8 | PP通风实验台 | 29/套 | 见附表 |  |
|  | 9 | PP吊柜 | 12/个 | 见附表 |  |
|  | 10 | 交互一体机 | 3/台 | 见附表 |  |
|  | 11 | 空调 | 4/台 | 见附表 |  |

二、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 技术参数及相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储物货架 | 6/个 | 1.规格（宽*长*高）：2000**6002000（mm） 2.样式：立式。 3.网架：4层，单层承重300公斤，可调高度，钢材浸塑材质。 |
| 2 | PP中央台实验 | 6/套 | 1.定制中央台实验 1.1规格：4500mm *1500 mm *800 mm 1.2台面：采用10mm厚PP塑钢板，黑色，边缘加厚处台面承受600kg／m周边加厚至20mm,性能：耐强度酸、强度碱、防水、防潮、抗菌、不释放任何有害气体，台面前沿采用抛光打磨处理，台面与柜体，与主框架采用一体式焊接，台面进行0.5mm厚度保护膜保护处理，台面进行黑底暗彩点处理，显出黑带花型。 1.3柜体：采用8mm厚灰白色高强度PP塑钢一级板组装焊接，每一处焊缝采用打破口式焊接。后背外角处采用5mm厚度PP塑钢板加筋板加劲板采用满粘焊方式连接。所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用，执行ISO 9001标准。 1.4抽屉、门：采用5mm厚PP塑钢面板，组装焊接，颜色协商。外缘加厚至8mm厚PP塑钢板。抽屉、门的面板采用0.5mm厚度保护膜进行保护，工艺采用强力专用PP塑钢胶粘合。抽屉、门的框架采用6mm厚PP塑钢板，乳白色，组装焊接，板与板之间角处采用满粘焊形式，四边倒角圆滑处理。 1.5台腿：采用10mm厚黑色黑底暗彩点PP塑钢板外加防腐伸缩套，具有防滑减震耐腐蚀的特点，组装焊接可调节高度范围0-80mm。腿面进行0.5mm厚度保护膜保护处理。 1.6铰链：不锈钢铰链自闭式铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 1.7滑轨：静音自动回流托底导轨，抽屉推进接近关闭位置时可自动闭合，抽拉灵活无杂音，并且可避免因抽拉用力过猛而导致抽屉滑落地面。 1.8拉手：采用铝合金一字通体暗拉手，表面经环氧树脂塑粉高温固化处理，两端配有堵头。 1.9实验台样式：双面设计，上抽屉下柜子，有放腿空间。台面、柜面颜色样式协商。 1.10性能：耐酸、碱、防水、防潮、抗菌、绝缘、不释放任何有害气体，板与板之间角处采用满粘焊形式，四边倒角圆滑处理。 2.中央台钢玻试剂架 2.1规格：3000*400*1000MM 2.2样式：钢玻结构 2.3试剂架立柱：1.5mm优质冷轧钢折弯，冲孔，表面经除油酸洗，磷化。环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱腐蚀，配有层板调节孔，高度可调。 2.4试剂架层板：两层，12mm单面磨砂钢化玻璃，四周磨边处理，光滑，不伤手，配1.5mm厚钢制玻璃托架，可根据舒适要求自由调整高度;边缘配Ф12mm不锈钢挡管，以防止试剂架跌落。 2.5插座：底层试剂架带五孔插座5个和LED灯管为显微镜等提供光源。 3.水槽、水龙头、滴水架及台式洗眼器 3.1水槽、水龙头 3.1.1规格:560实验室专用水盆及三口水龙头 3.1.2水槽：PP材质560实验室专用水盆，耐酸碱、耐有机溶剂。 3.1.3水龙头：实验室专用三口水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。 3.1.4管体部分为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。 3.1.5出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 3.2.滴水架 3.2.1规格：550mm×400mm 3.2.2采用黑色PP棒+理化板材质，抗化学腐蚀，抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接置水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥。 3.3台式洗眼器 3.3.1样式：单口抽取式 3.3.2设计压力：0.8Mpa 3.3.3工作压力：0.2—0.4Mpa 3.3.4进水口尺寸：RC1/2 3.3.5洗眼喷头流量：＞6L/min 3.3.6材质：精铜镀铬，耐腐蚀 4.每套包括中央实验台1组，二个水槽，二组水龙头，二个滴水架，二个台式洗眼器，二个警示标识。 |
| 3 | PP实验边台 | 20/张 | 1.规格：1500 mm *750 mm *800 mm 2.台面：采用10mm厚PP塑钢板，黑色，边缘加厚处台面承受600kg／m周边加厚至20mm,性能：耐强度酸、强度碱、防水、防潮、抗菌、不释放任何有害气体，台面前沿采用抛光打磨处理，台面与柜体，与主框架采用一体式焊接，台面进行0.5mm厚度保护膜保护处理，台面进行黑底暗彩点处理，显出黑带花型。 3.柜体：采用8mm厚灰白色高强度PP塑钢一级板组装焊接，每一处焊缝采用打破口式焊接。后背外角处采用5mm厚度PP塑钢板加筋板加劲板采用满粘焊方式连接。所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用，执行ISO 9001标准。 4.抽屉、门：采用5mm厚PP塑钢面板，组装焊接，颜色协商。外缘加厚至8mm厚PP塑钢板。抽屉、门的面板采用0.5mm厚度保护膜进行保护，工艺采用强力专用PP塑钢胶粘合。抽屉、门的框架采用6mm厚PP塑钢板，乳白色，组装焊接，其性能耐酸、碱、防水、防潮、抗菌、绝缘、不释放任何有害气体，板与板之间角处采用满粘焊形式，四边倒角圆滑处理。 5.台腿：采用10mm厚黑色黑底暗彩点PP塑钢板外加防腐伸缩套，具有防滑减震耐腐蚀的特点，组装焊接可调节高度范围0-80mm。腿面进行0.5mm厚度保护膜保护处理。 6.铰链：不锈钢铰链自闭式铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 7.滑轨：静音自动回流托底导轨，抽屉推进接近关闭位置时可自动闭合，抽拉灵活无杂音，并且可避免因抽拉用力过猛而导致抽屉滑落地面。 8.拉手：采用铝合金一字通体暗拉手，表面经环氧树脂塑粉高温固化处理，两端配有堵头。 9.插座：实验台桌面上安装六孔插座2个，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。 10.实验台样式：单面设计，上抽屉下柜子，有放腿空间。台面、柜面颜色样式协商。 11.性能：耐酸、碱、防水、防潮、抗菌、绝缘、不释放任何有害气体，板与板之间角处采用满粘焊形式，四边倒角圆滑处理。 |
| 4 | PP实验边台（带水槽） | 12/张 | 1.实验边台 1.1规格：1500 mm *750 mm *800 mm 1.2台面：采用10mm厚PP塑钢板，黑色，边缘加厚处台面承受600kg／m周边加厚至20mm,性能：耐强度酸、强度碱、防水、防潮、抗菌、不释放任何有害气体，台面前沿采用抛光打磨处理，台面与柜体，与主框架采用一体式焊接，台面进行0.5mm厚度保护膜保护处理，台面进行黑底暗彩点处理，显出黑带花型。 1.3柜体：采用8mm厚灰白色高强度PP塑钢一级板组装焊接，每一处焊缝采用打破口式焊接。后背外角处采用5mm厚度PP塑钢板加筋板加劲板采用满粘焊方式连接。所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用，执行ISO 9001标准。 1.4抽屉、门：采用5mm厚PP塑钢面板，组装焊接，颜色协商。外缘加厚至8mm厚PP塑钢板。抽屉、门的面板采用0.5mm厚度保护膜进行保护，工艺采用强力专用PP塑钢胶粘合。抽屉、门的框架采用6mm厚PP塑钢板，乳白色，组装焊接，其性能耐酸、碱、防水、防潮、抗菌、绝缘、不释放任何有害气体，板与板之间角处采用满粘焊形式，四边倒角圆滑处理。 1.5台腿：采用10mm厚黑色黑底暗彩点PP塑钢板外加防腐伸缩套，具有防滑减震耐腐蚀的特点，组装焊接可调节高度范围0-80mm。腿面进行0.5mm厚度保护膜保护处理。 1.6铰链：不锈钢铰链自闭式铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 1.7滑轨：静音自动回流托底导轨，抽屉推进接近关闭位置时可自动闭合，抽拉灵活无杂音，并且可避免因抽拉用力过猛而导致抽屉滑落地面。 1.8拉手：采用铝合金一字通体暗拉手，表面经环氧树脂塑粉高温固化处理，两端配有堵头。 1.9实验台样式：单面设计，上抽屉下柜子，有放腿空间。台面、柜面颜色样式协商。 1.10性能：耐酸、碱、防水、防潮、抗菌、绝缘、不释放任何有害气体，板与板之间角处采用满粘焊形式，四边倒角圆滑处理。 2.水龙头 2.1水龙头：采用实验室专用三口水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。 2.2出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 3.水槽：采用PP材质，模具成型，耐酸碱腐蚀，根据实际需要安装 |
| 5 | PP酸碱柜 | 8/个 | 1.规格：900*450*1800（长*宽*高）mm 2.主框架：采用8mm厚PP塑钢板，乳白色，组装焊接. 3.门：采用5mm厚PP塑钢板，颜色为天蓝色，外缘增设加厚8mm厚PP塑钢板和高度透明玻璃焊粘而成。 4.柜腿：采用5mm厚黑色PP塑钢板，组装焊接。 5.合页：高强度实验器材专用合页。 6.拉手：采用高强度抗拉拉手，表面经过环氧树脂处理。 7.样式：每个柜子5层，每层边缘加厚6mm厚40mm宽的加劲边条，层板可活动。柜子中层为两个抽屉。抽屉采用5mm厚PP塑钢面板，组装焊接，外缘加厚至8mm厚PP塑钢板。抽屉、门的面板采用0.5mm厚度保护膜进行保护，工艺采用强力专用PP塑钢胶粘合。抽屉框架采用6mm厚PP塑钢板，乳白色，组装焊接。 8.所有配备均应耐酸、碱、防水、防潮、抗菌、绝缘、不释放任何有害气体。 9.性能：耐酸、碱、防水、防潮、抗菌、绝缘、不释放任何有害气体，板与板之间角处采用满粘焊形式，四边倒角圆滑处理。 |
| 6 | 实验凳 | 200/个 | 1.凳面：蓝色，PP塑料,30cm，一次成型，背面带方形铁托盘。 2.立柱：加粗45mm 直径圆钢管，整体喷塑处理。 3.螺旋自由自由调节高度,螺旋管升降0-5cm 4.管脚:方钢脚架35*25mm，五脚，喷塑处理，套软脚垫。 5.高度：48-68cm |
| 7 | PP实验台 | 16/张 | 1.规格：1600 mm *900 mm *800 mm 2.台面：采用10mm厚PP塑钢板，黑色，边缘加厚处台面承受600kg／m周边加厚至20mm,性能：耐强度酸、强度碱、防水、防潮、抗菌、不释放任何有害气体，台面前沿采用抛光打磨处理，台面与柜体，与主框架采用一体式焊接，台面进行0.5mm厚度保护膜保护处理，台面进行黑底暗彩点处理，显出黑带花型。 3.柜体：采用8mm厚灰白色高强度PP塑钢一级板组装焊接，每一处焊缝采用打破口式焊接。后背外角处采用5mm厚度PP塑钢板加筋板加劲板采用满粘焊方式连接。所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用，执行ISO 9001标准。 4.抽屉、门：采用5mm厚PP塑钢面板，组装焊接，颜色协商。外缘加厚至8mm厚PP塑钢板。抽屉、门的面板采用0.5mm厚度保护膜进行保护，工艺采用强力专用PP塑钢胶粘合。抽屉、门的框架采用6mm厚PP塑钢板，乳白色，组装焊接，其性能耐酸、碱、防水、防潮、抗菌、绝缘、不释放任何有害气体，板与板之间角处采用满粘焊形式，四边倒角圆滑处理。 5.台腿：采用10mm厚黑色黑底暗彩点PP塑钢板外加防腐伸缩套，具有防滑减震耐腐蚀的特点，组装焊接可调节高度范围0-80mm。腿面进行0.5mm厚度保护膜保护处理。 6.铰链：不锈钢铰链自闭式铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 7.滑轨：静音自动回流托底导轨，抽屉推进接近关闭位置时可自动闭合，抽拉灵活无杂音，并且可避免因抽拉用力过猛而导致抽屉滑落地面。 8.拉手：采用铝合金一字通体暗拉手，表面经环氧树脂塑粉高温固化处理，两端配有堵头。 9.实验台样式：双面设计，上抽屉下柜子，有放腿空间。台面、柜面颜色样式协商。 10.性能：耐酸、碱、防水、防潮、抗菌、绝缘、不释放任何有害气体，板与板之间角处采用满粘焊形式，四边倒角圆滑处理。 |
| 8 | PP通风实验台 | 29/套 | 1.规格：1500mm*850*2350mm 2.住框架为8mm瓷白色高强度PP塑钢一级板组装焊接，每一处焊缝采用打破口式焊接。后背外角处采用5mm厚度PP塑钢板加筋板加劲板采用满粘焊方式连接。所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用，执行ISO 9001标准。 3.内衬板内侧隔板采用5mm厚抗倍特化学积层板, 其构造设计对爆炸有释压作用。 设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。 4.操作台面 采用环氧树脂台面面，具有抗化学腐蚀（耐149种酸碱试）、耐高温、耐水、抗菌、耐辐射热、易清洁保养，耐刮磨、耐冲击等特性。 5.储物柜体采用5mm厚PP塑钢面板，组装焊接，颜色协商。柜体板材经过折弯工艺处理，称重力好。门的面板采用0.5mm厚度保护膜进行保护，工艺采用强力专用PP塑钢胶粘合。门的框架采用6mm厚PP塑钢板，乳白色，组装焊接，其性能耐酸、碱、防水、防潮、抗菌、绝缘、不释放任何有害气体，板与板之间角处采用满粘焊形式，四边倒角圆滑处理。 6.视窗采用整块5mm安全钢化玻璃，防爆性能良好。移动门无段式设计。把手采用实验室专用PP材料制作，圆弧设计气流可顺畅进入且外形美观，移门窗采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节。 7.带液晶显示功能的集成控制器面板，可视化控制各项参数。 8.插座：采用实验室专用带盖防溅220V/10A电源插座,标配4个，适用欧标及国标插头。 8.日光灯隐藏于面板上，设有5mm钢化玻璃不与通风柜内气流接触，易更换，采用 30W*1防爆灯，照度不小于400 lux。 9.导流板：采用5mm灰色倍特板，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，功率110W，频率50/60Hz，静压90pa，噪音40db,转速2500转/ 分，风量1850m3/h左右,2.5kg，且噪声小。 10.调整脚：采用M10注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 11.集气罩：采用实验室专用PP材质，顶部顶罩式设计。 12.控制开关：12V触摸式开关，集中控制整个电路系统。 13.控制面板为触摸屏，操作简单，微电脑控制。 14.带单联龙头及水杯，接通水路。 15.工艺说明：所有焊接目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。 |
| 9 | PP吊柜 | 12/个 | 规格：1500×450X1050(长X宽X高)mm 1.主框架：采用5mm厚PP塑钢板，乳白色，组装焊接。其性能：耐酸.碱.防水.防潮.抗菌.绝缘.不释放任何有害气体。 2.门：采用5mm厚PP塑钢板，颜色为天蓝色，外缘增色加厚8mm厚PP塑钢板。和高度透明玻璃焊粘而成。 3.小柜内部中间制三层活隔板，柜子分成四层空间。 4.背面用高强度螺栓固定。 5．合页：高强度实验器材专用合页。 6..拉手：采用高强度抗拉拉手，表面经过环氧树脂处理。 |
| 10 | 交互一体机 | 3/台 | 1.LED尺寸：75"， 智慧互动大屏 2.Intel 酷睿i5，4G内存，128G固态硬盘 3.内置WiF双系统，安卓4.2与windows自由切换 4.分辨率：3840X2160 对比度：4000：1 亮度： 450cd/m² 5.4mm防眩光钢化玻璃，防眩光。 6.对比度≥4000:1，亮度≥350cd/㎡， 7.可视角度≥178° 8.2mm精准定位无需校准，支持6点触控，支持4人同时书写；具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点红外发射点遮挡后仍能正常书写，最小笔尖识别直径1.6mm 9.内部喇叭：10W*2 10.功耗：整机平均功耗≤440W：待机功耗≤0.5W 整机厚度：≤105mm 11.工作电源 AC100V-240V，50/60Hz 12.安装方式 移动支架 13.接口要求：前置接口：HDMI IN， TOUCH-USB-A型, Public USB（主板扩展）,type-C USB 输入输出接口 ：IEC标准头，RJ45， HDMI IN*2，TV USB2.0 IN*2 ，VGA IN, RS232, PC-Audio IN ,TOUCH USB, HDMI OUT 14.内置插拔式OPS设计，无可见连线，易升级维护 15.特点： （1）一键开关：支持一键节能：支持 智能能信号切换：支持 亮度智能调节：支持 软中控：支持 双系统：支持 一键锁屏：支持 防眩光钢化玻璃：支持 （2）集电脑、电视、电子白板、多点触控、软件教育、音响、功放、投影仪等功能于一体;具备书写、批注、绘画、同步交互、多媒体娱乐、网络会议整合等功能;融合高清显示、人机交互、多媒体信息处理和网络传输等多项技术。 |
| 11 | 空调 | 4/台 | 1.立柜式空调 2.冷暖类型：冷暖 3.整机质保年限：不少于3年 4.参考面积：40-88 5.国家能效等级：不超过3级 6.能效比：3.43 7.制冷剂：新冷媒R32 8.电辅加热：支持 10.制冷量：12000 w 11.制冷功率：3800瓦 12.制热量：13500瓦 13.制热功率：3900瓦 14.电辅加热功率：3500瓦 15.循环风量：2050立方米 16.室内机噪音：52-50分贝 17.电源电压：380伏特 |