河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 多功能微孔板读板机 |
| --- | --- |
| 申请单位 | 河南理工大学医学院 | 项目类别 | √货物 □工程 □服务 |
| 预（概）算 | 30.6万 | 最高限价 | 30.6万 |
| 质保期 | 一年 | 供货期 | 合同签订后90天 |
| 合同类型 | √买卖合同 □建设工程合同 □委托合同 □物业服务合同 其他： | 定价方式 | √固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 |
| 采购活动时间安排 | 60天 |
| 特定供应商资格 | 无 |
| 履约验收方案 | 依据合同条款验收 |
| 付款条件（进度及方式） | 依据合同条款付款 |
| 采购包划分情况 | 壹个采购包 |
| 采购申请单位意见 | 采购申请单位：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |
| 论证部门意见 | 归口论证部门：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能微孔板读板机 | 1 | 台 | 是 | 是 |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能微孔板读板机 | 1 | 1、检测类型：6-384孔微孔板, 24孔或64孔超微量检测板（2μl或4μl） 2、应用范围：光吸收、荧光强度、化学发光 3、光吸收 3.1、波长范围：200nm-1000nm，1nm可调 3.2、带宽：≤5nm 3.3、波长准确度：<±2.0 nm 3.4、波长重复性：±0.2nm 3.5、光度量范围：0-4.0 OD 3.6、分光检测分辨率：0.001OD *3.7、测定准确度/线性度：<±0.006 OD ±1.0%, 0–3.0 OD *3.8、测定精确度：<±0.003 OD ±1.0%, 0–3.0 OD 3.9、杂散光：≤ 0.05% at 230 nm 3.10、光程校正技术：配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化 4、荧光强度： 4.1、荧光检测支持：微孔板顶部检测 4.2、波长范围：250nm-850nm 4.3、带宽(EX, EM)：依据滤光片 *4.4、灵敏度： 2pM 荧光素，96孔板； 3pM荧光素，384孔板 4.5、动态范围：6个数量级 5、化学发光： 5.1、化学发光检测支持：微孔板顶部检测 5.2、波长范围：250nm—850nm 5.3、灵敏度（辉光）： 2pM ATP，96孔板； 4pM ATP，384孔板 *5.4、动态范围：7个数量级 5.5、孔间干扰：<0.1%，白色96板；<0.3%，白色384孔板 6、检测时间：30秒，96孔板；90秒，384孔板 7、温度控制：室温+4℃---45℃ 8、温度均一性：± 1°C@37℃ 9、温度准确度：±2℃@37℃ 10、震荡方式：无 *11、光源：两个独立高能氙闪灯，一个用于光吸收检测，另一个用于荧光检测 *12、检测器：-5℃制冷PMT（提供制冷型相关的带有厂家网址的官网截图） 13、检测模式：终点法、动力学法、单孔多点扫描和光谱扫描（光吸收） 14、一般参数： 尺寸(cm) ：≤40(长)*32(宽)*34.5(高) 重量(kg) ：≤18 电源: 100-240 VAC; 50/60 Hz *15、数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，≥21种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；（提供≥21种曲线拟合方式的软件截图并加盖厂家公章，不提供视为不满足） 16、售后服务 *16.1、需提供盖有生产厂家或总代理公章的针对本项目投标授权书原件及技术证明材料。 16.2质保期：质量保证期18个月，终身维修； 16.3故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3 日内派维修人员到达用户现场进行维修服务 |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。