河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 流式细胞仪 |
| --- | --- |
| 申请单位 | 河南理工大学医学院 | 项目类别 | √货物 □工程 □服务 |
| 预（概）算 | 39万 | 最高限价 | 39万 |
| 质保期 | 一年 | 供货期 | 合同签订后90天 |

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 1 | 台 | 是 | 是 |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 1 | 1.工作条件: 1.1 相对湿度：20%～80% 1.2 环境温度：15-30℃ 1.3 电源: 100-240VAC; 50/60Hz 2.主要用途: 用于免疫分型，细胞倍体，药物筛选，细胞周期，细胞凋亡等细胞分析 3.参数要求: 3.1 双激光系统平台，激光器配置：第 1 激光:488nm 蓝色固态激光器；第 2 激光:640nm 红色固态激光器；完 成 4 色荧光 6 参数检测 3.2 PMT 探测器：配备 6 个探测器,前向角探测器和侧向角探测器各一个，荧光探测器 4 个。荧光检测器可以做 3 个蓝色荧光 1 个红色荧光 3.3 交叉环抱十字形光路,光路全反射 *3.4 液流系统：后置双蠕动泵驱动非加压液流系统，带液流控制 *3.5 固定光路，无需对 PMT 检测器的电压进行调整 3.6 检测灵敏度：FITC＜75 MESF,PE<50 MESF 3.7 有细胞绝对计数功能且不需要使用绝对计数管 3.8 带自动管路清洁功能，保持管路清洁，排除样本之间的干扰和污染 3.9 补偿功能：在线补偿和脱机补偿 3.10 后置双蠕动泵负压上样，上样管类型开放，可以用 12*75mm，5ml，2ml，1.5ml，0.5ml，PCR 管等至少 6 种实验室常见管型 3.11 样本获取速度：≥10，000 个细胞/秒,单管最大上样量：100 万个事件 3.12 最小样本体积：50ul 3.13 标准流速变化：慢速(14ul/min)；中速(35ul/min)；快速(66ul/min) *3.14 动态范围：不低于 7个数量级 3.15 检测分辨率：CV＜3%（CEN） 3.16 信号处理：24 位 A/D 数字转换 *3.17 样本流直径可调：5-40um 3.18 推荐鞘液：无需商品化鞘液，经 0.2um 过滤器过滤的超纯水 3.19 整机进口产品，提供原产地证明 3.20 提供 CBA 分析软件 *3.21 具备微球质控和 CS＆T 双质控系统 3.22 可升级全自动上样系统，可处理 96 孔板和 48 孔板，兼容 24 管管架，无需孔间电压参数调整 4.其他 4.1 分析软件 1 套 4.2 操作说明书 1 套 4.3 连接线 1 套 4.4 维护试剂套装 1 套 4.5 详细的中英文仪器操作使用手册 1 套 4.6 提供仪器维护的有关资料 1 套 4.7提供保证仪器正常使用和维护所需的标准配件、附件、工具等 3带*号的技术参数要求提供加盖公章的技术证明文件 |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。