河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 多功能摩擦磨损试验机 |
| --- | --- |
| 申请单位 | 机械学院 | 项目类别 | ☑货物 □工程 □服务 |
| 预（概）算 | 90万 | 最高限价 | 90万 |
| 质保期 | 1年 | 供货期 | 6个月 |
| 合同类型 | ☑买卖合同 □建设工程合同 □委托合同 □物业服务合同 其他： | 定价方式 | ☑固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 |
| 拟申报采购方式及原因 | □公开招标 □邀请招标 □框架协议 □竞争性谈判 ☑询价 □单一来源 □竞争性磋商 原因： |
| 采购活动时间安排 | 40天 |
| 特定供应商资格 | 无 |
| 履约验收方案 | 依据合同条款验收 |
| 付款条件（进度及方式） | 依据合同条款付款 |
| 采购包划分情况 | 壹个采购包 |

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能摩擦磨损试验机 | 1 | 套 | 是 |  |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能摩擦磨损试验机 | 1 | XY平台：移动范围：200mm×200mm；位移分辨率：0.1μm；最大速度：50mm/s；Z轴： 移动范围：150mm 加载力：1N-100N∕10N-5000N；样品台转速：0.01rpm~8000rpm；往复频率：0-100Hz；冲程：0.1mm-30mm；磨损量测量传感器量程：0-3mm；磨损量传感器精度：0.1μm。 |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。