河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 河南理工大学泡沫扫描仪采购项目 |
| --- | --- |
| 申请单位 | 安全科学与工程 学院 | 项目类别 | ■货物 □工程 □服务 |
| 预（概）算 | 45万 | 最高限价 | 45万 |
| 质保期 | 验收合格后1年 | 供货期 | 合同签订后4个月 |
| 合同类型 | ■买卖合同 □建设工程合同 □委托合同 □物业服务合同 其他： | 定价方式 | ■固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 |
| 采购活动时间安排 | 60天 |
| 特定供应商资格 | 无 |
| 履约验收方案 | 依据合同条款验收 |
| 付款条件（进度及方式） | 依据合同条款付款 |
| 采购包划分情况 | 壹个采购包 |
| 采购申请单位意见 | 采购申请单位：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |
| 论证部门意见 | 归口论证部门：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫扫描仪 | 1 | 套 | 是 | 是 |

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫扫描仪 | 1套 | 功能要求 1.1 具有鼓气法起泡功能，泡沫电导率测量功能，液体电导率测量功能，泡沫尺寸大小测量功能；泡沫管原位自动清洗功能。 泡沫仪主机 泡沫管 2.1.1 双层玻璃设计，可连接水浴对样品进行控温，温度范围：10-90℃，精度±0.1℃； *2.1.2 泡沫管内置≥5对电极，无须额外添加电极附件，带有温度传感器； 2.1.3 具有泡沫管原位自动清洗功能，清洗时无须拆卸样品管； 2.1.4 可使用程序自动控制和独立控制器手动控制。 光学系统 2.2.1光源：LED光源； *2.2.2 CCD相机：像素≥680*480px，相机速度≥75fps，镜头使用远心物镜。 鼓气法起泡功能 *2.3.1 可选气体类型：空气，氮气，二氧化碳，甲烷等； 2.3.2采用质量流量计控制气体流量，流量范围：20-500mL/min； 2.3.3样品管底部进样，最大样品量≥50mL。 电导率测量功能 *2.4.1 可以测量≥4个不同高度的泡沫电导率； 2.4.2 可以测量泡沫携液量，以及泡沫携液稳定性等。 原位自动清洗功能 2.5.1 支持≥3种不同的清洗液协同清洗泡沫管； *2.5.2 可对泡沫管进行原位清洗，清洗程序由软件自动控制，可以设置清洗液的种类、流速，清洗时间，循环次数等。 泡沫尺寸测量模块 *2.6.1 可以计算泡沫尺寸大小以及分布； 2.6.2 最小泡沫测量尺寸＞30μm； *2.6.3 CCD相机：像素≥680*480px，相机速度≥75fps，镜头使用远心物镜； 2.6.4 可在控温的同时测量泡沫的尺寸，温度范围：10-90℃。 操作软件 3.1 可实时监测泡沫高度和泡沫含水量的变化； 3.2 可实时测量多个高度处泡沫含水百分率的变化； 3.3 可实时拍摄并分析泡沫尺寸和分布的变化； 3.4 可获得泡沫产量、泡沫膨胀度、泡沫密度、泡沫半衰期、液体半衰期等结果。 售后服务 4.1 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，直至运行正常；培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，保证操作人员熟练操作和维护； 4.2 质保期1年，质保期内对用户的服务要求在1小时内响应，4小时内提出对应方案，如不能远程解决，需24小时内技术支持人员能到达实验现场解决。保修期外保证成本价提供零配件和免费技术咨询服务； *4.3提供制造商或国内总代理商对于本项目的授权和售后服务承诺函。 仪器配置 5.1 泡沫扫描仪主机：1套； 5.2 随机工具：1套； 5.3 操作软件：1套。 |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。