河南理工大学网上商城项目采购申请表

一、基本情况

| 项目名称 | 公务用车购置 |
| --- | --- |
| 申请单位 | 校长办公室 | 预算金额（元） | 180000 |
| 经费名称 |  | 经费编号 |  |
| 供货期 | 7天 | 质保期 | 4年/10万公里 | 安装（送货）地点 | 焦作市 （河南理工大学） |
| 技术负责人 |  | 联系电话 |  | 联系信箱 |  |
| 采购需求 （如果采购清单较多，可附表。） | 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 技术参数及相关要求 | 建议品牌型号 |
|  | 1 | 红旗 乘用车 | 1辆 | 见附页 | 红旗H7 1.8T公务版 |
| 采购申请单位意见 | 采购申请单位：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |
| 论证部门意见（如有） | 论证部门：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |

二、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 技术参数及相关要求 | 品牌 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红旗乘用车 | 1辆 | 发动机：排量1796 mL、排量1.8L、进气形式为涡轮增压、气缸排列形式为L、气缸数4个、每缸气门数4个、配气机构为DOHC、最大马力188Ps、最大功率138 kW、最大功率转速5500 rpm、最大扭矩260N·m、最大扭矩转速2000-4500 rpm、燃料形式为汽油、供油方式为缸内直喷、环保标准为国VI b 变速箱：6挡手自一体、挡位数6挡 变速箱类型为手自一体变速箱(AT) 底盘/转向：驱动方式为前置后驱、前悬挂形式为双叉臂式独立悬挂、后悬挂形式为多连杆式独立悬挂、转向类型为电子液压助力、车体结构为承载式 车轮/制动：前制动器类型为通风盘式、后制动器类型为通风盘式、驻车制动类型为电子驻车 主动安全：配备ABS防抱死、制动力分配(EBD/CBC等) 、刹车辅助(EBA/BA等) 、牵引力控制(TCS/ASR等) 、车身稳定系统(ESP/DSC等) 被动安全：配备前排安全气囊（主、副驾驶位）、前排侧安全气囊、侧安全气帘、安全带未系提示、胎压显示、儿童座椅接口(ISOFIX) 辅助/操控配置：配备前后驻车雷达、倒车影像、定速巡航、自动驻车(AUTOHOLD) 外部配置：配备天窗、铝合金轮毂 内部配置：配备真皮方向盘、上下+前后方向盘调节、多功能控制方向盘、彩色行车电脑屏幕 舒适/防盗配置：配备电动后尾门、发动机电子防盗、车内中控锁、普通遥控钥匙、无钥匙启动 座椅配置：配备仿皮座椅、主驾驶位座椅电动调节、主驾座椅整体调节、主驾座椅局部调节、副驾座椅整体调节、副驾座椅局部调节、前/后扶手 智能互联：配备8英寸中控屏尺寸、GPS导航系统、蓝牙/车载电话、原厂原机手机互联映射、语音识别控制系统、主驾驶语音分区域唤醒识别功能 影音娱乐：配备单碟DVD、SD卡槽、USB/Type-C接口1个、扬声器13个、后排多媒体控制 灯光配置：配备LED近远光灯、配备日间行车灯、自动大灯、前雾灯、大灯随动转向(AFS) 大灯高度调节、大灯延时关闭 玻璃/后视镜：配备电动车窗、全车车窗一键升降、配备车窗防夹手功能、外后视镜电动调节加热、内后视镜自动防眩目、雨量感应式雨刷 空调：自动控制、配备后排出风口、双区空调控制、配备车内PM2.5过滤装置、负离子发生器 | 红旗H7 1.8T公务版 |

注：

1）此表仅供参考，可适当修改。

2）此表适用于采购内容较多时作为附件使用。

技术负责人每页签字：